- Основные указания к производству работ по выполнению внутренней планировки и отделки квартир, сданных в эксплуатацию в строительном исполнении.

Строительно-монтажные работы по выполнению внутренней планировки и отделки  квартир в многоквартирных домов должны производиться  в соответствии с требованиями  действующих  законодательных и нормативных актов РФ действующих для жилых зданий, после получения разрешения органов местного самоуправления.

Работы производятся на основании проектов разработанных специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по подготовке проектной документации и выполнении строительных работ.

Работа по отделке помещений производится в соответствии с действующим законодательством: Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, требованиями СНиП, СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек», СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», нормами и правилами при устройстве санитарно-технических систем, систем электроснабжения при согласовании  и утверждении в установленном порядке органами местного самоуправления.

1.1  При проведении работ необходимо соблюдение следующих условий:

  - - Привязка перегородок в плане и по высоте, их размеры должны точно соответствовать плану объекта (в соответствии с договором).

  - - Величина допустимой временной нагрузки должна быть не более 150кг/м2.

  - Отопление и вентиляция.

  - - Мощность устанавливаемых или заменяемых приборов отопления должна соответствовать проектной. Запрещается вносить изменения в поквартирный узел учета тепловой энергии отопления.

  - - В квартире запрещается изменять конфигурацию стояков системы вентиляции. Вентиляцию санузла и кухни осуществлять через существующую систему вентиляции.

  - - Вентиляционные короба не должны иметь неплотностей, так как это может

  - привести к неработоспособности системы.

  - На верхних 2-х этажах предусмотреть вентиляцию с механических побуждением ( установить вентиляторы)

  - Водоснабжение и канализация.

  - - Водоснабжение квартиры осуществляется от существующих стояков.

  - - Местоположение главных стояков канализации, холодной и горячей воды остается

  - нетронутым. Присоединение канализации, холодной и горячей воды в санузле и кухне производится пластиковыми трубами или гибкими шлангами, расположенным на главных стояках.

- Все работы по монтажу водоснабжения, канализации, установке унитазов, раковин и ванн, а так же душевых кабин должны производиться в соответствии с СП 73.13330.2012

- Все сантехнические изделия, которые будут установлены в ванной комнате и санузле должны соответствовать ГОСТ.

- Запрещается располагать с/у, ванные комнаты и кухни над ниже лежащими жилыми помещениями  в соответствии с СП 54.13330.2011 п.9.2.2

- Установку полотенцесушителей на стояке горячей воды выполнить строго в местах предназначенных для его крепления.

  - Электрооборудование.

- Электроснабжение квартиры осуществлять от квартирного щита запитанного от УЭРМ. Внутриквартирные электрические сети выполнить в соответствии с индивидуально разработанным проектом. Электрическая нагрузка на квартиру сохраняется существующей. Запрещается штробить  несущие стены под скрытую электропроводку.

- Все работы по монтажу и установке электорооборудования должны производиться в соответствии с СП 31-110-2003 и СП 76.13330.2011.

Выключатели располагаются на высоте 900мм от чистого пола.

Розетки располагаются на высоте:

- в комнатах  - 300мм чистого пола;

- в ванных комнатах 1100мм от чистого пола;

- в кухне 1100мм от чистого пола;ть

- для эл. плиты- 300мм чистого пола.

обл Розетки следует размещать так, чтобы они не испытывали внешних механических воздействий. В санузлах и ванных комнатах запрещено размещать розетки ближе чем 600мм от кранов ХГВ, а так же над и под мойками. Розетки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, должны отвечать следующим требованиям:

- Иметь заземляющий контакт;

- Иметь степень влагозащищенности по международной классификации не ниже IP44;

- Присоединяться к электросети через УЗО, дифференциальный автомат.

По нормативам одна розетка должна приходиться на каждые полные и не полные 4 квадратных метра жилого помещения.

### Требования к электромонтажным работам

  - Слаботочные сети.

Подключение слаботочных сетей квартиры к квартирному щиту, расположенному в лифтовом холле.

  - Антенны спутникового телевидения.

Спутниковые тарелки, при необходимости их установки, распологать на неэксплуатируемой кровле только с разрешения Управляющей компании.

Установка антенн спутникового телевидения на фасаде дома запрещена.

  - Системы кондиционирования воздуха (кондиционер).

Перед установкой кондиционера собственник квартиры обращается с заявлением к представителю эксплуатирующей компании и прилагает проект на установку кондиционера.

Внутренний блок кондиционера устанавливается внутри жилого помещения по усмотрению собственника.

Наружный блок кондиционера устанавливается внутри балконов, лоджий и террас эксплуатируемых кровель,  при этом предусмотреть гашение вибрации от работающего оборудования.

Эквивалентные и максимальные уровни звука от работы наружного блока кондиционера не должны превышать допустимые уровни и соответствовать  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2,2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях помещениях».

Отведение конденсата предусмотреть в канализацию квартиры, запрещается отвод конденсата на фасад здания.

Трубопроводы, кабели должны быть изолированы.

При подключении кондиционера к электросети предусмотреть дополнительную защитную аппаратуру - автоматические выключатели, устройства защитного отключения, электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

Согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции п.9.34 «Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается».

При отсутствии в квартире балкона, лоджии и террасы устанавливать наружный блок кондиционера на фасаде возможно только предварительно согласовав конструкцию крепления и место установки на фасаде с Управляющей компанией.

Крепление внешнего блока кондиционера произвести на окрашенные в цвет фасада кронштейны с применением химических анкеров, в конструкции кронштейна предусмотреть гасящие вибрации прокладки.

Обязательна заделка отверстий в местах прохождения коммуникаций через ограждающие конструкции (минвата, с дальнейшей заделкой цементным раствором и окраской под цвет фасада).

Наружный блок закрыть металлическим декоративным экраном, окрашенным в цвет фасада.

Запрещается установка наружных блоков кондиционера на фасаде в зоне: эркеров, декоративных элементов, под окнами.

Ответственность за сохранность наружных блоков кондиционеров, форс-мажорные обстоятельства при монтаже и последствия функционирования кондиционеров несет собственник квартиры.

После окончания монтажных работ собственник квартиры должен вызвать представителя управляющей компании и предъявить выполненные работы в соответствии согласованным проектом на установку кондиционера.

Представители управляющей компании вправе приостановить несанкционированные работы по установке кондиционера до получения собственником квартиры соответствующего согласования.

  - Противопожарные мероприятия.

Во избежание возгорания горючих строительных материалов и изделий, в период производства работ необходимо:

- Назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемой квартире.

- Для строительных рабочих отвести специальное место для курения, с установкой урны с водой для окурков.

- На путях эвакуации из квартиры (у наружных дверей) установить два огнетушителя.

- Максимально исключить электрогазосварочные работы, заменив их креплениями на резьбе.

- Сварочные работы проводить на несгораемых полах, с применением несгораемых экранов при открытых дверях и окнах.

- Сварочные работы должны выполняться только аттестованными рабочими. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве.

- Временную электропроводку выполнять в пожаробезопасном исполнении, с надлежащим его креплением.

  - - На сети водопровода, после водомерного узла предусмотрн отдельный кран для присоединения шланга рукава в целях его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

  - Отделка квартиры.

Отделка квартиры выполняется материалами, разрешенными  СЭС для применения  в жилищном строительстве.

В квартирах не допускаются следующие работы:

- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого дома;

- ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;

- ведущие к ухудшению инженерных систем здания;

- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;

- не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;

- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;

- переоборудование или перепланировка, для использования квартир под нежилые цели, без предварительного перевода их в состав нежилого фонда в установленном законодательством порядке.

Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в установленном порядке.

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка выполнения работ в квартирах, могут привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

2. Маркировочная схема сечений и видов

Рис. 1

На рис. 1 схематично показана квартира и приведены характерные сечения и виды элементов, возведение которых предполагается в соответствии с настоящей памяткой. Настоящая памятка является рекомендательной. Указанные в п.п. 2-5 памятки материалы и изделия могут быть заменены на более эффективные в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей.

3. Устройство перегородок из мелкоштучных легкобетонных блоков

Предусматривается выполнение межкомнатных и внутренних перегородок из мелкоштучных газосиликатных или пенобетонных блоков марки D500 (плотность не менее 500 кг/м3) , толщиной 90 мм ( рис. 2.1, 2.2 ).

Внутренние перегородки выполнять с перевязкой швов, усиливать кладочной сеткой Ø 4 Вр I 50х50 мм через каждые min 600 мм по высоте. По вертикали перегородки раскрепить с существующими стенами в уровне усиления.

В местах примыкания к железобетонным конструкциям внутренние перегородки раскрепить перфорированной оцинкованной лентой с шагом 1500 мм по длине.

Между существующими стенами возводимыми перегородками из мелкоштучных газосиликатных или пенобетонных блоков оставлять компенсационных зазор 20 мм с заполнением пористым материалом с последующей проклейкой шва полосой стеклоткани.

Между верхом кладки и перекрытием оставить зазор 30 мм, заполняемый пористыми сжимаемыми прокладками с последующей обмазкой герметизирующей нетвердеющей мастикой.

Рис. 2.1

(См. совместно с рис. 2.2)

Вид А

Рис. 2.2

(См. совместно с рис. 1 и 2.2)

4. Подготовка внутренних поверхностей наружных стен под чистовую отделку

Внутреннюю поверхность наружных стен оштукатурить цементно-песчаным раствором с последующей грунтовкой (рис 3.1). Штукатурка должна быть высококачественной, толщиной не более 20 мм. Углы, изломы стены, стыки разнородных материалов, проемы по периметру усиливать стеклотканью с размером ячейки 5х5мм на 250 мм.

Вид Б

Рис 3.1

(См. совместно с рис. 1)

5. Гидроизоляция поверхностей санузлов

При устройстве полов санузлов и ванных комнат обращать особое внимание на гидроизоляцию полов, руководствоваться СП 29.13330.2011 «Полы» и представленной схемой ( рис 4.1 ).

Монтажные строительные швы заполнить пористой прокладкой и залить битумной мастикой, произвести обмазку стыков между плитой перекрытия и стенами.

Поверхности стен и потолка обработать гидрофобными составами. Произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза.

Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещения должны быть отделены порогом (при этом гидроизоляцию завести на порог).

Гидроизоляция должна быть непрерывной в конструкции пола и на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при возможности попадания струи воды на стены - на всю высоту намокания.

Гидроизоляцию в «мокрых» помещениях выполнять из двух слоев гидроизола на битумной мастике. По поверхности гидроизоляции из материалов на основе битума, перед укладкой на нее покрытий, материалов прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент, необходимо предусматривать нанесение битумной мастики с посыпкой ее песком фракции 1,5-5 мм. Допускается не наносить битумную мастику, с посыпкой песком, в случае применения гидроизоляционного материала с нанесенной на него посыпкой в заводских условиях.

Требуется обеспечение звукоизоляции в помещениях с/у и ванной комнаты (битумная древесно-волокнистая плита либо другой звукоизоляционный материал).

2-2

*Материал слоя может быть изменен при обеспечении требуемой звукоизоляции

Рис 4.1(См. совместно с рис. 1)

6. Мероприятия по обеспечению звукоизоляции и предотвращению протечек  при укладке полов в квартирах

Установить кромочные плиты ШУМОСТОП-С2. Для обеспечения стабильности основания пола, выполняемого по плитам ШУМОСТОП-С2, по периметру помещения, а также вокруг выступов стен (пилоны, колонны) и вокруг проходящих коммуникаций (система отопления) укладываются кромочные плиты ШУМОСТОП-К2 шириной 300 мм. Поверх плит укладывается разделяющий слой армированной полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 мкм. Поверх слоя п/э пленки устраивается выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки не ниже М150, армированная сеткой толщиной не менее 60 мм. Устроенная выравнивающая стяжка по периметру помещения должна быть отделена от стен и коммуникаций кромочными плитами ШУМОСТОП-К2 или упругими прокладками ВИБРОСТЕК-М. Поверх стяжки укладывается финишное покрытие. Материал и производитель звукоизоляционных плит и упругой прокладки может быть изменен при обеспечении требуемой звукоизоляции.

Рис 5.1

7. Мероприятия по обслуживанию и ремонту эксплуатируемых кровель и террас, входящих в состав жилых помещений

Для увеличения сроков службы и правильного функционирования эксплуатируемых кровель и террас необходимо организовать их периодические осмотры и уборку.

Эксплуатируемые кровли и террасы с тротуарной плиткой:

1.	Запрещено любое механическое воздействие на мембрану;

2.	Запрещено разводить огонь (костры, мангалы, барбекю);

3.	Запрещено скопление снега при очистке плоской крыши и установка предметов общей массой более 180 кг/м2;

4.	Запрещено разбирать, поднимать либо любое другое механическое воздействие на тротуарную плитку, которое может повлиять на структурную целостность финишного покрытия;

5. Запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой пролив следующих веществ:

■	бензина;

■	жиров, масел минеральных и растительных;

■	различных органических растворителей.

Зимнее обслуживание эксплуатируемой кровли и террас подразумевает под собой периодическую уборку снега. При очистке плоской крыши от снега следует оставлять нетронутым определенный слой снега, от 1 до 3 см это позволит не повредить гидроизоляционный слой кровли, находящийся под бетонной плиткой. Очистка кровли должна осуществляться исключительно с помощью деревянных (пластиковых) лопат или скребков. При уборке снега у примыканий и парапетов, следует помнить о том, что можно легко повредить вертикальную гидроизоляцию, по этому не нужно очищать снег вплоть до самой стены, а следует ограничиться 30-50 см кромки снега. При уборке снега, как правило, используются инструмент, который не повредит основанию, запрещается применение металлических лопат, лома и топоров. Запрещено использовать лом и железные лопаты при очистке кровли от снега, наледи или загрязнений и мусора. Очистка кровли и карнизов от наледи производится с помощью пара или огневых форсунок.

Весеннее, летнее и осеннее обслуживание крыш включает в себя проведение осмотров и работ по их результатам (уборку листьев, пуха, пыли и другого легковоспламеняющегося мусора).

Содержание и ремонт эксплуатируемой кровли и террас, проводится за счет средств жильца, специализируемой организацией:

1.	Все виды работ по устранению неисправностей, включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д.

2.	Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.

3.	Частичная замена рулонного ковра.

4.	Замена (восстановление) отдельных участков кровель.

5.	Укрепление, замена пожарных лестниц, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, и др.

6.	Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя кровель.

7.	Замена или ремонт выходов на крышу.

8.	Очистка кровли от снега и наледи (кроме неэксплуатируемых участков кровли).

9. Жильцам необходимо строго следить за сохранностью гидроизоляции на балконах и лоджиях в зоне стыка с наружными стенами. Рекомендуется в целях дополнительной защиты гидроизоляции выполнять облицовку поля балконов и лоджий керамической плиткой.